DreaMe - Technical Rider 1/4

Erforderliche Gegebenheiten

Bühne

Am besten 10x10m oder größer aber kleiner geht auch. Weniger als 7x7 macht es schwierig.

Schwarzer Tanzteppich

Black box oder nackten Raum, je nach Raum.

Licht

Dimmer	Minimum 20 Kanäle. DMX ist bevorzugt.

Lichtpult	Wird nicht benötigt wenn es DMX-Dimmer sind. Wir werden Laptop-Interface mitbringen.

Wenn keine DMX-Dimmer vorhanden sind wird ein Standard Lichtpult reichen.

Lampen

  - 20 PC, 1kW, oben hängend. Je nach Raumgröße auch weniger Lampen.

  - 14 PC, 1kW,, je nach Raumgröße, seitlich in Türme oder auf Stände.

  - 4-7 Profiler Lampen, 1kW um neben den Screen zu leuchten + eine “Licht-Straße” zu erzeugen.

  - 1 PC 2 kW, für starkes Rücklicht von oben rechts hinten, mit blauem Filter.

Wir werden LED Lampen mitbringen. Sie können auf denselben Türme/Stände wie die seitlichen Lampen platziert werden. Sie sollten auf demselben Dimmerkanal verbunden werden, wie auch eine reguläre Lampe als Last auch (sonst leuchten die LEDs selbst bei 0% Dimmerstrom). Der reguläre Lampe sollte weg von der Bühne, am besten in einem Nebenraum, platziert werden.

Wenn wenige Lampen vorhanden sind, ist es möglich eine reduzierte Version zu machen.

Wir brauchen jemand der mithelfen kann das ganze aufzubauen.

Sound

Eine Musikanlage mit Bühnenmonitoren, Mixer und CD Spieler.

Ein Mikrofon, Shure SM58 oder kompatibel, auf einem Ständer. Könnten wir bringen wenn nötig.

Wir brauchen jemand der mithelfen kann das ganze aufzubauen.

Video

Wir werden eine Videoprojektor mit 4000 Ansi Lumen und der Projektionsleinwand, inklusive            Rahmen und Video-Kabel, mitbringen.

Außerdem werden wir XLR-Adapter mitbringen der es ermöglicht das Videosignal mittels im Haus eingebaute XLR Leitungen zu leiten, fall solche vorhanden sind.

Wir brauchen einige schwere Gewichte, Sandsäcke, o.ä.  um die Projektionsleinwand zu fixieren.

Garderobe

Eine Garderobe für eine weibliche Tänzerin, mit Spiegel, etc. Möglichst in Bühnennähe.

Notiz

Der Aufbau kann modifiziert werden. Die Anzahl der Dimmerkanäle und Lampen kann reduziert werden, innerhalb das zumutbare. Wir versuchen so flexibel wie möglich zu sein.

DreaMe - Technical rider 2/4

Bühnenaufbau

Der Aufbau mit

- Tanzteppich

- Videoprojektor

- Projektionsleinwand

- Mikrofon auf Ständer

- Lampen oben hängend

- Seiten-Lampen in Türme

- LED Lampen auf Türme/Ständer

Die Lampen auf die Seite können anders aufgebaut werden wenn Türme oder Ständer nicht in der Form vorhanden sind. Wichtig ist der Endergebnis. Der Anzahl der Lampen könne reduziert werden.

DreaMe - Technical rider 3/4

Lichtplan

Der breite Streifen rechts auf die Bühne symbolisiert eine „Lichtgasse“ der mittels Profiler-Scheinwerfer geschaffen wird.

DreaMe - Technical Rider 4/4

Platzieren der Gewichte für die Projektionsleinwand

Die Gewichte, im Grün, können Metalblöcke, Sandsäcke oder ähnliches sein. Sie müssen einfach schwer genug sein um der Projektionsleinwand fest auf dem Boden zu halten.